PCMG/P/20/2017                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

po zmianach z dnia 26.09.2017r.

PAKIET 1

Poz. 1. Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe z materacem, kompletem drabinek przyłóżkowych i barierek bocznych na ¾ długości,  wieszakiem na kroplówki, uchwytem basenu, kaczki  i wysięgnikiem ręki (typ I) – 12 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka gwarantująca stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 970 mm | TAK |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe gumowe niebrudzące, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Krążki obrotowe wokół własnej osi. | TAK |  |
| 6 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na przynajmniej jednym szczeblu barierki. | TAK |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 8 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego (ABS), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Leże łóżka trzysegmentowe ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia. | TAK |  |
| 10 | Leże wypełnione płytą HPL przezierną ,odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg | TAK |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 12 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego . | TAK |  |
| 13 | Regulacja pozycji elektrycznych łóżka : - segmentu oparcia pleców - segmentu ud. | TAK |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 16 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i ud (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| 17 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców. | TAK |  |
| 18 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 23 | Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach za pomocą dwóch trzpieni z możliwością demontażu bez użycia narzędzi i składane wzdłuż ramy za pomocą dźwigni. Barierka zabezpieczająca pacjenta w około 75%. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinka wieszak na kroplówki- 4 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne lub listwy z haczykami z płynną możliwością ich przesuwania | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary, beżowy). | TAK |  |
| POZOSTAŁE : |
| 25 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 26 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 28 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| 31 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| 32 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 33 | Oferowane łóżka będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 34 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary beżowy). | TAK |  |
| 35 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 36 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 37 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 38 | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 39 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 40 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowym oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PAKIET 1

Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 26 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym lub z profili stalowych, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ( gwarantujące łatwą dezynfekcję) | TAK |  |
| 2. | Szerokość szafki: min. 390 mm max. 530 mm Szafka wyposażona w blat boczny, szufladę, półkę, zamykany schowek oraz półkę do odkładania obuwia | TAK |  |
| `3. | Blat boczny posiadający regulację wysokości, a także przechył boczny dostosowany do potrzeb pacjenta | TAK |  |
| 4. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty: HPL ( laminowanej) lub z tworzywa ABS , odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV . | TAK |  |
| 5 | Drzwi szafki oraz front szuflady wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Szuflada wysuwana na prowadnicach z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | TAK |  |
| 7 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 8 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 9 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja szafki dwustronna. | TAK |  |
| 11 | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 10 oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. trzech kolorów (biały, szary, beżowy). | Podać |  |
| 12 | Wyposażenie: szuflada – 1 szt. drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym – 1 szt. półka otwarta – 1 szt. półka na obuwie haczyki do zawieszania ręczników | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 15 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 16 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 17 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – szafka zastępcza | TAK |  |
| 19 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/szafki na nową | TAK |  |
| 20 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 21 | Oferowane szafki będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 23 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 24 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty. | TAK | Zał. nr ………. |
| 25 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 26 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 27 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PCMG/P/20/2017                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 2

Poz. 1. Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe z materacem, kompletem drabinek przyłóżkowych i barierek bocznych na ¾ długości,  wieszakiem na kroplówki, uchwytem basenu, kaczki  i wysięgnikiem ręki (typ II) – 8 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych , pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 970 mm | TAK |  |
| 5 | Wymiar materaca dostosowany do wymiarów leża łóżka | TAK |  |
| 6 | Kąt uniesienia oparcia pleców do 74o +/- 50 | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości leża i przechyłów wzdłużnych uzyskiwana przy pomocy układu pomp hydraulicznych lub sprężyny gazowej | TAK |  |
| 8 | Regulacja segmentu pleców przy pomocy sprężyn gazowych | TAK |  |
| 9 | Autoregresja segmentu oparcia pleców 110 mm | TAK |  |
| 10 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 11 | Średnica kół jezdnych min. 150 mm | TAK |  |
| OPIS KONSTRUKCJI, FUNKCJI I WYPOSAŻENIA |
| 12 | Konstrukcja łóżka (rama łóżka) wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne/dezynfekcję oraz promienie UV | TAK |  |
| 13 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża | TAK |  |
| 14 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | TAK |  |
| 15 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 16 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego (ABS), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 17 | Leże łóżka dwusegmentowe, w tym unoszenie oparcia pleców wspomagane sprężyną gazową | TAK |  |
| 18 | Leże wypełnione płytą HPL, przezierną na działanie promieni rtg, odporną na działanie wysokiej temperatury , uszkodzenia mechaniczne, chemiczne. | TAK |  |
| 19 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na min.3/4 długości leża. | TAK |  |
| 21 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe gumowe niebrudzące, chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia. Krążki obrotowe wokół własnej osi. | TAK |  |
| 22 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami. | TAK |  |
| 23 | Elastyczne, tworzywowe lub metalowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami | TAK |  |
| 24 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg. | TAK |  |
| 25 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| 26 | Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpiecza pacjenta w ok 75%. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinki wieszak na kroplówki min. 4 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne lub listwy z haczykami z płynną możliwością ich przesuwania | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 27 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory (biały, szary, beżowy) | TAK |  |
| 28 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 29 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 30 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 31 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 32 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| 34 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| 35 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 36 | Oferowane łóżka będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 37 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 38 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 39 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 40 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 41 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 42 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PAKIET 2

Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 8 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ( gwarantujące łatwą dezynfekcję) | TAK |  |
| 2. | Szerokość szafki: min. 400 mm max. 530 mm Szafka wyposażona w blat boczny, szufladę, półkę, zamykany schowek oraz półkę do odkładania obuwia | TAK |  |
| `3. | Blat boczny posiadający regulację wysokości, a także przechył boczny dostosowany do potrzeb pacjenta | TAK |  |
| 4. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty: HPL ( laminowanej) lub z tworzywa ABS , odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV . | TAK |  |
| 5 | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Szuflada wysuwana na prowadnicach z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | TAK |  |
| 7 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 8 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 9 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja szafki dwustronna. | TAK |  |
| 11 | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 10 oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. trzech kolorów (biały, szary, beżowy). | Podać |  |
| 12 | Wyposażenie: szuflada – 1 szt. drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym – 1 szt. półka otwarta – 1 szt. półka na obuwie haczyki do zawieszania ręczników | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 15 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 16 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 17 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – szafka zastępcza | TAK |  |
| 19 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/szafki na nową | TAK |  |
| 20 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 21 | Oferowane szafki będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 23 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 24 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty. | TAK | Zał. nr ………. |
| 25 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 26 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 27 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PCMG/P/20/2017                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 3

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 15 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy przeznaczony jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III° włącznie | TAK |  |
| 2. | Materac w formie nakładki | TAK |  |
| `3. | Wymiary materaca Długość max 2000mm Szerokość 800mm +/-100mm) Grubość/wysokość min. 120mm | Opisać |  |
| 4. | Wyposażenie podstawowe Pompa umożliwiająca zmianę cyklu napełniania lub pompa pracująca w stałym cyklu z możliwością przełączenia na tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do dynamicznego Pompa automatyczna dostosowująca ciśnienie w materacu do wagi pacjenta Ciągła rotacja ciśnienia w komorach Zawór CPR Zestaw naprawczy zawierający łatkę z klejem oraz zapasową komorę, a przypadku jego braku za wszelkie usterki odpowiedzialny jest serwis (podać dane kontaktowe) | TAK |  |
| 5 | Cechy i właściwości Miękki, elastyczny, paroprzepuszczalny pokrowiec, łatwy do mycia i dezynfekcji Łatwy w czyszczeniu Przyjazny dla użytkownika Przeznaczony dla pacjentów o wadze min. 150kg | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 7 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – materac zastępczy | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr ………. |
| 10 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr ………. |
| 11 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty. | TAK | Zał. nr ………. |
| 12 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 13 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.