Załącznik nr 2a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 1 – Cewniki

| Lp. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych o gładkiej powierzchni. Wykonane z miękkiego i elastycznego PCV. Rozm. (co 2): od CH6 do CH10, dł.40cm, natomiast rozm. od CH12 do CH22, dł.60cm. Na cewniku barwne oznaczenia rozmiarów i numeryczne na opakowaniu. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | TAK |  |
| 2 | Cewnik do hemofiltracji trójdrożny, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150 ; 200; 250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak aby nie powstało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową. | TAK |  |
| 3 | Wkłucie centralne wykonane z biokompatybilnego poliuretanu z miękkim końcem, przeźroczyste, czytelne oznaczone przedłużenia z klamerkami zaciskowymi. Cewnik widoczny w promieniach RTG. Kolorystycznie kodowane łączniki Luer Lock, oznaczenia na delcie zawierające informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, centymetrowe oznaczenia długości na cewniku, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika. Odporna na załamania prowadnica typ „J” z aplikatorem. Zestaw musi zawierać przynajmniej: cewnik, rozszerzadło, prowadnicę ze znacznikami głębokości, igłę wprowadzającą prostą, skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą dla prawidłowego przytwierdzenia cewnika do skóry pacjenta oraz koreczki i samouszczelniającymi się portami. | TAK |  |
| a | wkłucia dla dorosłych z cewnikiem 3-światłowym 7Fr, 15 i 20cm, | TAK |  |
| b | wkłucia dla dorosłych z cewnikiem 2-światłowym 8,5Fr, 15 i 20cm, | TAK |  |
| c | wkłucia dla dorosłych z cewnikiem 1-światłowym 8,5Fr, 15 i 20cm, | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 2 – Klipsy naczyniowe

| Lp. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy naczyniowe, tytanowe. Klipsy o kształcie podkowy, zasobniki z 6 klipsami. Klipsy z wewnętrznym rowkowaniem zapobiegającym przemieszczaniu się klipsa, dla których nie zachodzi konieczność wymiany. Kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej. Opakowanie 20 zasobników x 6 klipsów | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 4a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 3 Kołnierze ortopedyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kołnierz ortopedyczny typu Wiz-loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku, (min.10-cio krotnego zastosowania),przystosowany do dezynfekcji, wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta. Składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski. Regulacje w zakresie podparcia żuchwy oraz podparcia potylicy, co pozwala zastosować go zarówno u dorosłych jak i u dzieci powyżej 3 roku życia (min.6 stopni regulacji). Wyposażony w dwa obszerne otwory umożliwiające swobodny dostęp ratownika do tętnic szyjnych. Kołnierz przenikliwy dla promieni RTG; Produkt uniwersalny, wielorozmiarowy. | TAK |  |
| 2 | Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami, wykonany z elastycznego, termoplastycznego tworzywa, unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny. W przedniej części kołnierza znajduje się obszerny otwór tracheotomijny. W części przedniej i tylnej wzmocniony wspornikami zapewniającymi właściwe podparcie podbródka i potylicy, posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom. Posiadający min. 6 stopni regulacji wysokości. Rozmiary: S, M, L, XL | TAK |  |
| 3 | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego, od strony wewnętrznej wyściełany pianką. Regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta. Przenikliwy dla promieni RTG. Zaczepy do mocowania drenu Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją („mały dorosły”) | TAK |  |

Załącznik nr 5a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 4 – Kraniki trójdrożne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7 cm. Wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki i płyny podawane na oddziale. Przezroczysta obudowa. Przedłużacz z obrotową końcówką Luer Lock. Port/kranik z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, pokrętło regulujące przepływ płynu, jałowy, jednorazowy. Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi koreczkami. Opakowanie folia/papier. | TAK |  |
| 2 | Kranik trójdrożny Wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Przezroczysta obudowa. Przedłużacz z obrotową końcówką Luer Lock. Kranik z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowy. Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi koreczkami. Opakowanie folia/papier. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 6a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 5 – Przyrządy do anestezji i resuscytacji

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa. | TAK |  |
| 2 | Obwód jednorurowy do Pneumopac z linią do monitorowania ciśnienia, filtrem i nasadką odchylającą strumień powietrza wdychanego. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 7a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 6 - Szyny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna typu Kramer. Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia. Szyna pakowana pojedynczo. | TAK |  |
|  | Rozmiar: 100-cm/10cm | TAK |  |
| 2 | Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. | TAK |  |
| a | Rozmiar: 20cmx2cm | TAK |  |
| b | Rozmiar: 25cmx2cm | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 8a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 – Pojemniki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia, uderzenia i wstrząsy. Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika, podpis). Kolor czerwony Rozmiar: 60 l | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 9a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 8 – Szpatułki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpatułki laryngologiczne: Szpatułki drewniane lub plastikowe, pakowane pojedynczo, opakowanie max 100szt. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 10a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 9 – Jednorazowe materiały medyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy ureazowe na obecność Helicobacter pylori do gastroskopii. Testy pakowane po 50 szt. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 11a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 10 – Opaski identyfikacyjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków- wykonane z folii PCV miękkiej przeźroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca; część szersza paska z podwójnej folii; górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi; posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – nie mniej niż 16 cm, trwałe; zapięcie zabezpieczające przed samoistnym odpięciem się. | TAK |  |
| 2 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci- wykonane z folii PCV miękkiej przeźroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca; część szersza paska z podwójnej folii; górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi; posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – nie mniej niż 23 cm, trwałe; zapięcie zabezpieczające przed samoistnym odpięciem się. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 12a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 11 – Maski

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa z drenem i rezerwuarem 2,1m dla dorosłych Produkt jednorazowego użytku • Maska do podawania tlenu dla dorosłych, • Z klipsem w części nosowej, • Z portami wydechowymi • Wielkość maski o różnych rozmiarach, • Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, • Anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, • Dren o długości210 cm z wtopionymi 4 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO Rozmiary: XL, L, M | TAK |  |
| 2 | Maska tlenowa z drenem i rezerwuarem 2,1m dla dzieci Produkt jednorazowego użytku • Maska do podawania tlenu dla dzieci, • Długość drenu o różnych rozmiarach, • Wielkość maski o różnych rozmiarach, • Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, • Anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, • Dren o długości210 cm z wtopionymi 4 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO | TAK |  |
| 3 | Maska z nebulizatorem dla dorosłych Produkt jednorazowego użytku • Długość drenu o różnych rozmiarach, • Wielkość maski o różnych rozmiarach, • Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, • Anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, • Dren o długości210 cm z wtopionymi 4 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO Rozmiary: XL, L, M | TAK |  |
| 4 | Maska z nebulizatorem dla dzieci Produkt jednorazowego użytku • Wielkość maski o różnych rozmiarach, • Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, • Anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, • Dren o długości210 cm z wtopionymi 4 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO | TAK |  |
| 5 | Maska tlenowa bez rezerwuaru dla dorosłych Produkt jednorazowego użytku • Wielkość maski o różnych rozmiarach, • Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, • Anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, • Dren o długości210 cm z wtopionymi 4 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO Rozmiary: XL, L, M | TAK |  |
| 6 | Maska tlenowa bez rezerwuaru dla dzieci Produkt jednorazowego użytku • Wielkość maski o różnych rozmiarach, • Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, • Anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, • Dren o długości210 cm z wtopionymi 4 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO | TAK |  |
| 7 | Maska tlenowa Venturiego, przylegająca pod brodę, 15 cm karbowana przedłużka/rura, dren o długości 210 cm ze standardowymi złączami, min. 7 regulatorów przepływu kodowanych kolorystycznie - 24% (niebieski), 28% (biały), 31% (pomarańczowy), 35% (żółty), 40% (czerwony), 50% (różowy), 60% (zielony) - wszystkie wyżej wymienione elementy zapakowane w jednym opakowaniu, wolna od DEHP. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 13a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 12 – Dreny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren wielokanalikowy przeznaczony do drenażu ran ropnych oraz długotrwałego drenażu grawitacyjnego. Sterylny, długość 40cm, podwójne opakowanie zewnętrzne: papier-folia, wewnętrzne folia. Sączek , wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i silikonu klasy medycznej, połączone niezależne kapilary drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, możliwość wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych, w całości kontrastujący materiał gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii | TAK |  |
| a | 20 mm 7 kanalików | TAK |  |
| b | 25mm 9 kanalików | TAK |  |
| c | 35mm 12 kanalików | TAK |  |
| 2 | Dren do pompy do histeroskopii | TAK |  |
| a | dren jednorazowego użytku, napływowy , dedykowany do pompy wielofunkcyjnej APUH 302 -L01 , z dwoma gwoździami. | TAK |  |
| b | dren wielorazowego użytku, napływowy, dedykowany do pompy wielofunkcyjnej APUH 302-L01. Dren wyposażony w mikrochip, do 20 użyć. | TAK |  |
| 3 | DREN DO POMPY PŁUCZĄCO -SSĄCEJ – OLYMPUS -dren do 2 worków, wielorazowego użytku, z 2 igłami, zaciskiem, końcówką Y, częścią pompującą, miernikiem ciśnienia, końcówką luer -lock. | TAK |  |
| 4 | DREN SILIKONOWY DO INSUFLACJI-wielorazowego użytku dren, z metalową końcówką luer -lock do płaszcza troakara. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 14a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 13 – Paski do glukometrów

| Lp. | Przedmiot zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do kontroli poziomu glukozy we krwi | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców