Załącznik nr 2a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Po zmianach w dniu 30.09.2019r.

Część nr 1 – Wieża laparoskopowa

| Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji aparatu (nie wcześniej niż 2019r.) | TAK |  |
| Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| Monitor Medyczny 26’’ – 1 zestaw |  |  |
| Monitor medyczny o przekątnej min. 26” | TAK |  |
| Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| Wejścia: DVI, 3G-SDI, VGA, S – Video | TAK |  |
| Wyjścia: DVI, 3G-SDI | TAK |  |
| Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
| Sterownik kamery FULL HD – 1 zestaw |  |  |
| Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi | TAK |  |
| Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
| Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK |  |
| Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| Min. 1 wyjście cyfrowe wideo 3G-SDI (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo DVI-D (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| Min. 3 gniazda USB do podłączenia: pamięci PenDrive, zewnętrznej klawiatury, dedykowanej drukarki, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  |
| Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno – tekstowych ikon | TAK |  |
| Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy Sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| Dostęp do funkcji sterownika kamery z „brudnej” strefy Sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
| Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID | TAK |  |
| Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | TAK |  |
| Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  |
| Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | TAK |  |
| Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  |
| Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  |
| Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
| Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |
| Funkcja zoom’u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom’u | TAK |  |
| Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Głowica kamery FULL HD – 1 szt. |  |  |
| Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
| Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom zapewniający powiększenie optyczne min. 2 x | TAK |  |
| Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
| Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
| Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu filmu wideo (start/stop) i zdjęcia pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
| Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK |  |
| Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
| Optyka laparoskopowa – 1 szt. |  |  |
| Optyka laparoskopowa o długości 31 cm i średnicy 10 mm, kąt patrzenia optyki 30° st. Oznaczony kolorystycznie, sterylizowalna w autoklawie 134°C, wyposażona w oznakowanie kodem data matrix lub kodem QR umieszczonym bezpośrednio na optyce, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 1 szt. | TAK |  |
| Pojemnik plastikowy do przechowania optyki – 1 szt. | TAK |  |
| Źródło światła – 1 szt. |  |  |
| Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |
| Temperatura barwowa w zakresie 6000 – 6400K | TAK |  |
| Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
| Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK |  |
| Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
| Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  |
| Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| Światłowód o średnicy 4,8mm i długości min. 300 cm – 1 szt. | TAK |  |
| Wózek Sprzętowy – 1 zestaw |  |  |
| Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |
| Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK |  |
| Wysięgnik do zamocowania monitora – 1 szt. | TAK |  |
| Uchwyt butli CO2 – 1 szt. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu). | TAK |  |
| Reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy. | TAK |  |
| W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

Lub zestaw równoważny dopuszczony na podstawie odpowiedzi z dnia 30.09.2019r.

| Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji aparatu (nie wcześniej niż 2019r.) | TAK |  |
| Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27” – 1 szt. |  |  |
| Monitor medyczny 27” LCD | TAK |  |
| Rozdzielczość 1920x1080 pixeli | TAK |  |
| Wejścia/Wyjścia umożliwiające przesył obrazu w rodzielczości FULL HD | TAK |  |
| Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
| Menu monitora w języku polskim | TAK |  |
| KAMERA FULL HD I GŁOWICA KAMERY FULL HD – 1 zestaw |  |  |
| Rozdzielczość kamery w standardzie FULL HD, 1920 x 1080 pixeli | TAK |  |
| Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do podłączania źródła światła w celu wyświetlania poziomu natężania światła na ekranie monitora | TAK |  |
| Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora w formie komunikatów | TAK |  |
| Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy Sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| Nagrywarka medyczna FULL HD archiwizująca w formacie 1920 x 1080 pixels, zdjęcia zapisywane jako pliki JPEG, nagrania video jako MPEG – 4. Możliwość wykonywania zdjęć podczas nagrywania sekwencji video. | TAK |  |
| Konsola kamery wyposażona w wyjścia cyfrowe na tylnym panelu 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x S-Video,1 gniazdo PS/2, złącze pamięci USB 2.0 | TAK |  |
| Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie 4 różnych specjalizacji zabiegowych (laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia) | TAK |  |
| Menu urządzenia wyświetlane w języku polskim na ekranie monitora | TAK |  |
| Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu FULL | TAK |  |
| Zoom optyczny 16 – 34 mm pozwalający na powiększanie obrazu bez utraty jakości FULL HD. | TAK |  |
| Możliwość sterylizacji Zoom Coupler w autoklawie | TAK |  |
| Możliwość mycia i dezynfekcji głowicy kamery oraz jej sterylizacji w systemie STERRAD | TAK |  |
| Na panelu przednim konsoli przycisk do sterowania min. następującymi funkcjami: balans bieli, natężenie źródła światła, nagrywanie sekwencji video, wykonanie zdjęć, aktywacja wprowadzenia danych pacjenta, wybór opcji menu. | TAK |  |
| Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą klawiatury PS/2, m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia, ID | TAK |  |
| Funkcja tworzenia i zapisów pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników obejmujących wszystkie ustawienia kamery | TAK |  |
| Funkcja zapisów filmów i zdjęć w pamięci zewnętrznej PENDRIVE bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |
| Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora | TAK |  |
| Głowica kamery wyposażona w przetwornik typu 1/3”CMOS wysokiej rozdzielczości. Kamera medyczna FULL HD z panelem z przodu urządzenia do sterowania ustawieniami oraz wyjściem systemu dokumentacji medycznej (Pendrive USB lub dysk pamięci zewnętrznej USB), znajdująca się w jednym zamkniętym module z nagrywarką medyczną FULL HD oraz źródłem światła LED. W komplecie klawiatura do wprowadzania danych pacjenta do systemu archiwizacji pokryta powłoką silikonową, pendrive o pojemności min. 32 GB. | TAK |  |
| Głowica wyposażona w 2 przyciski programowalne z możliwością przypisywania wszystkich funkcji kamery do dowolnego przycisku. | TAK |  |
| Waga głowicy z kablem 210 g | TAK |  |
| OPTYKA LAPAROSKOPOWA – 1 SZT. |  |  |
| Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 330 mm – 1 szt. | TAK |  |
| Pojemnik plastikowy do przechowywania optyki – 1 szt. | TAK |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |
| Żywotność diody LED 90% po 10 000 h | TAK |  |
| Źródło światła LED wyposażone w sterowanie za pomocą przycisków na panelu przednim urządzenia – kamery zintegrowanej ze źródłem światła oraz nagrywarką FULL HD w jednym urządzeniu w skali od 1 do 10 ze skokiem co 1 | TAK |  |
| Prezentacja poziomu natężenia światła na ekranie monitora | TAK |  |
| Źródło światła wyświetlające komunikaty w jasny i czytelny sposób na monitorze w języku polskim | TAK |  |
| Moc źródła światła pozwalająca na pełne wykorzystanie przezierności światłowodów o śr. do 4,8 mm | TAK |  |
| Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów: STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF) | TAK |  |
| Temperatura barwowa w zakresie min. 6000-6400 K | TAK |  |
| Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem kamery w celu wyświetlenia ustalonego poziomu świetła na ekranie monitora | TAK |  |
| Automatyczna aktywacja źródła światła po zainstalowaniu światłowodu w gnieździe | TAK |  |
| Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy, o średnicy 4,8 mm i długości 300 cm | TAK |  |
| Wózek Sprzętowy – 1 zestaw | TAK |  |
| Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu). | TAK |  |
| Reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy. | TAK |  |
| W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Po zmianach w dniu 30.09.2019r.

Część nr 2 – Morcelator

| Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji aparatu (nie wcześniej niż 2019r.) | TAK |  |
| Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| Morcelator ginekologiczny – 1 zestaw |  |  |
| Zestaw morcelatora złożony z konsoli sterującej oraz części roboczej morcelatora | TAK |  |
| Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania silnikiem morcelatora wyposażona w: | TAK |  |
| - wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujące o aktualnej prędkości obrotowej noża morcelatora, | TAK |  |
| - odłączany włącznik nożny | TAK |  |
| Zintegrowana funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości noża morcelatora | TAK |  |
| Zintegrowana funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie dedykowanego zakresu prędkości | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy konsoli morcelatora o zestaw shavera histeroskopowego | TAK |  |
| Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| Prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku min. 1100 obr/min. | TAK |  |
| Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK |  |
| Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo do silnika, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę – 1 szt. | TAK |  |
| Kaniula morcelatora o rozmiarze 15 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator lub instrument laparoskopowy. Kaniula mocowana do silnika w sposób bez gwintowy, umożliwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli. | TAK |  |
| Nóź do kaniuli o rozmiarze 15 mm, okrągły prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio z silnikiem i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót autoklawowalny | TAK |  |
| Wewnętrzna zastawka kaniuli umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej I wprowadzenie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniule morcelatora gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli | TAK |  |
| W zestawie obturator tępy do kaniuli o rozmiarze 15mm ułatwiający wprowadzenie kaniuli do jamy otrzewnej | TAK |  |
| Uszczelka zewnętrzna do rękojeści/ kaniuli morcelatora – 10 szt. | TAK |  |
| Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus, wkład roboczy) – 1 szt. | TAK |  |
| Kosz/ pojemnik do sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu). | TAK |  |
| Reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy. | TAK |  |
| W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

Lub zestaw równoważny dopuszczony na podstawie odpowiedzi z dnia 30.09.2019r.

| Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji aparatu (nie wcześniej niż 2019r.) | TAK |  |
| Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| MORCELATOR GINEKOLOGICZNY – 1 ZESTAW |  |  |
| Zestaw kompletnego morcelatora do ekstrakcji narządów podczas zabiegów laparoskopii ginekologicznej. Minimalny zakres pracy morcelatora: 100-1000 obr./min. | TAK |  |
| Motor umieszczony w rękojeści z możliwością odłączenia | TAK |  |
| Montowanie motoru zatrzaskowo w rękojeści perforowanej dla lepszego chłodzenia motoru podczas pracy oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci nakrętki dociskowej | TAK |  |
| Otwór w osi narzędzia pozwalający na wprowadzenia narzędzi endoskopowych o śr. do 10mm, zabezpieczony 2 uszczelkami zabezpieczającymi przed utratą odmy w trakcie pracy z narzędziami | TAK |  |
| Konsola sterująca wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o aktualnej prędkości obrotowej, odłączany włącznik nożny | TAK |  |
| Płaszcz zabezpieczający nóż przed nieumyślnym skaleczeniem pacjenta lub personelu medycznego | TAK |  |
| Jednostka sterująca z przyciskami na panelu przednim oraz wyświetlaczem pokazującym aktualne parametry pracy | TAK |  |
| Przyciski jednostki sterującej z opcją podświetlenia podczas aktywacji | TAK |  |
| Jednostka sterująca wyposażona w złącza do motoru oraz włącznika nożnego - minimalny moment obrotowy - 80 Ncm | TAK |  |
| Sterowanie pracy morcelatora za pomocą włącznika nożnego | TAK |  |
| Automatyczne tryby pracy i zakresy pracy: wolny - 100-400 obr./min; średni - 300-700 obr./min; szybki - 500-1000 obr./min oraz moduł pozwalający na sterowanie obrotami w zakresie 50-1000 obr./min. w sposób płynny w zależności od siły nacisku na włącznik nożny | TAK |  |
| Nóż o średnicy 15mm wraz z bezpieczną osłoną noża oraz obturatorem min. śr.15mm | TAK |  |
| Zestaw posiadający komplet uszczelek umożliwiający uruchomienie i przeprowadzenie zabiegu operacyjnego - 10 szt. | TAK |  |
| Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus, wkład roboczy) –1 szt | TAK |  |
| Kosz/ pojemnik do sterylizacji –1 szt. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu). | TAK |  |
| Reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy. | TAK |  |
| W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców