Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 1 – Wózek do przewożenia chorych

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm -600mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm -730mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka: 1970 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża (bez materaca) za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 550 – 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od - 150 do 700 (± 30) | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z | TAK |  |
|  | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG w segmencie oparcia pleców oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | TAK |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego | TAK |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 170 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie wózka: - poręcze boczne chromowane - 1 kpl | TAK |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 2 - Waga medyczna

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga przeznaczona jest do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia | TAK |  |
|  | Wyposażona w miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. | TAK |  |
|  | Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta (do 2 mm). | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne i minimalne 40 / 180 kg | TAK |  |
|  | Dokładność 20 / 50 g | TAK |  |
|  | Zakres tary 180 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 240V | TAK |  |
|  | Akumulator : 6V, 5AH | TAK |  |
|  | Czas pracy przy pełnym naładowaniu : 36 godzin | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 3 – Stojaki na kroplówkę

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cztery lub dwa uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym każdy o nośności 4 kg | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości stojaka:(150-250cm) blokowana pokrętłem | TAK |  |
|  | Średnica podstawy 52 cm | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość 150 cm max 250 cm | TAK |  |
|  | Wysoka trwałość | TAK |  |
|  | Śruba mocująca | TAK |  |
|  | Z kółkami jezdnymi | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego przemieszczania się pacjenta ze stojakiem | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 4 – Kardiomonitor

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |
|  | Kardiomonitor o stacjonarno-przenośny o budowie kompaktowej | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy - LCD TFT min. 12”, rozdzielczość: 1024 x 768 | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 VAC 50 Hz oraz z akumulatora wewnętrznego na minimum 60 min. pracy Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicznie) | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów w tym ekranu dużych cyfr | TAK |  |
|  | Alarmy dla wszystkich monitorowanych parametrów - ustawiane ręcznie - ustawiane na żądanie obsługi automatycznie w odniesieniu do stanu pacjenta - trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego - możliwość wyłączenia wybranych alarmów na stałe - jeden dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia monitora w system nadzoru pacjenta poprzez wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne parametry - moduł pomiaru ciśnienia krwawego - moduł pomiaru temperatury - moduł pomiaru kapnografii - moduł rzutu minutowego serca metoda termodylucji CO - moduł rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG - moduł analizy gazów anestetycznych - moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne, jednocześnie dla wszystkich parametrów z min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. | TAK |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci monitora jednocześnie wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji) z min. 72 godz. | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive) /zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji/ | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 4,6 kg. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kompatybilny programowo i sprzętowo z posiadanymi na wyposażeniu szpitala kardiomonitorami FX 2000P | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe Stojak wykonany ze stali nierdzewnej – 1 szt Pojemny koszyk na akcesoria oraz ergonomiczny uchwyt do prowadzenia stojaka. Wysoka stabilność dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz rozłożeniu ciężaru na sześciu kołach. Możliwość zablokowania stojaka (blokada kół). | TAK |  |
| II. | EKG |  |  |
|  | - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min - analizą ST do 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza arytmii 13 kategorii - detekcja stymulatora serca - jednoczesne wyświetlanie min.6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego - kabel EKG 3-żyłowy z końcówką klips | TAK |  |
| III | Respiracja |  |  |
|  | - zakres pomiaru RR: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 5 – 45 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu | TAK |  |
| IV. | Saturacja SpO2 |  |  |
|  | - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor lub Masimo - zakres pomiaru SpO2 min: 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego min: 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji – SatSeconds - Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika - przedłużacz oraz wielorazowy czujnik typu klips na palec dla dorosłych do pomiaru saturacji | TAK |  |
| V | NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | - pomiar dla wszystkich grup wiekowych - zakres pomiaru min: 15 – 250 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, - czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia - wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP – 2 szt. (rozmiary dla dorosłych)pomiar dla wszystkich grup wiekowych | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 5 – Ssak

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna próżnia -91kPa _-910mbar lub – 682,5 mmHg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa typ membranowy | TAK |  |
|  | Pełna rozbieralność pompy gwarantująca możliwość oczyszczenia w przypadku zalania | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego – opcja nie wymagająca | TAK |  |
|  | Posiada filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 1 sztuka przystosowane w wkładów jednorazowych. Zbiornik z metalową pokrywą | TAK |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta 1,5 mb | TAK |  |
|  | Precyzyjne wskazywanie wartości ciśnienia | TAK |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w euroszynę do montażu osprzętu | TAK |  |
|  | Wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Antystatyczne kółka wózka | TAK |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny |  |  |
|  | Powierzchnia urządzenia łatwa do czyszczenia |  |  |
|  | Urządzenie do pracy ciągłej |  |  |
|  | Dokładność odczytu: -1...0 bar ± 16 bar (klasa 1.6) ø 63 mm |  |  |
|  | Głośność do 45dB |  |  |
|  | Funkcja samoczynnego włączania/wyłączania ssaka przy zabiegach sterowana z poziomu pamięci wewnętrznej urządzenia |  |  |
|  | Wyposażenie: filtry antybakteryjne min. 10 sztuk, wózek jezdny, pelota silikonowa 50 mm, pelota silikonowa 60 mm, pelota silikonowa 70 mm |  |  |
|  | Peloty muszą sterylizować się w parze wodnej 134ºC - 122ºC |  |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 6 – Holter Ekg

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator cyfrowy do 100g zasilanie : 1 bateria lub akumulatorki AA w zestawie rejestrator dwusystemowy, 1 lub 3-kanałowy – 5 lub 7 odprowadzeń z zapisem w trybie 3 kanałowym 48 godz. Możliwość zapisu 3 kanałów do 14 dni, w trybie Event z 2 odprowadzeniami 14 dni | TAK |  |
|  | Rejestracja bez kompresji danych | TAK |  |
|  | Kontrola stanu podłączenia elektrod na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator bez konieczności korzystania z dodatkowych połączeń, niezależnie od systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru w rejestratorze trybu rejestracji sygnału EKG, w normalnej i wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Interaktywny rejestr zdarzeń pacjenta w rejestratorze z wyświetlaniem przykładowych opisów czynności pacjenta (bieg, spacer, ćwiczenia) | TAK |  |
|  | Identyfikacja pacjenta w rejestratorze . Automatycznie podporządkowany jest numer rejestratora do konkretnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Rejestrator odporny na wodę | TAK |  |
|  | Rejestrator z większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Przewód pacjenta w oplocie koncentrycznym z kauczukową izolacją odporny na środki czyszczące i detergenty. | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania rejestratora wymiennie z akumulatorów i baterii R6 | TAK |  |
|  | Zastosowanie jako nośnika pamięci karty SD | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa oprogramowania medycznego systemu oraz rejestratorów | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja nr seryjnego rejestratora w systemie | TAK |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem Holter LX Analysis – prod. NorthEast Monitoring – USA będącym na stanie Zamawiającego | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 – Aparat Ekg

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK / NIE | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne – aparat EKG |  |  |
| 1 | Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Częstość próbkowania min. 1000 Hz | TAK |  |
| 4 | CMRR min. 100dB | TAK |  |
| 5 | Przetwornik AC 24bit | TAK |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 7 | Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi | TAK |  |
| 8 | Zapis w trybie automatycznym lub manualnym | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm | TAK |  |
| 10 | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 11 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
| 13 | Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: - mięśniowych 25Hz, 35Hz, - sieciowych 50Hz/60Hz, - falowania izolinii, | TAK |  |
| 14 | Automatyczna regulacja izolinii | TAK |  |
| 15 | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
| 16 | Wbudowana pamięć na min. 500 badań | TAK |  |
| 17 | Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 18 | Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s | TAK |  |
| 19 | Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV | TAK |  |
| 20 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm | TAK |  |
| 21 | Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4 | TAK |  |
| 23 | Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat) | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064 | TAK |  |
| 25 | Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB | TAK |  |
| 26 | Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC | TAK |  |
| 27 | Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką | TAK |  |
| 28 | Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem) | TAK |  |
| 29 | Wymiary aparatu | PODAĆ |  |
| 30 | Pobór mocy maksymalnie 30VA | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Spełniane normy: - EN 60601-1, - EN 60601-1-2, - EN 60601-2-25, - EN 60601-2-51 | TAK |  |
| 33 | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF | TAK |  |
| 34 | Impedancja wejściowa min. 10MΩ | TAK |  |
| 35 | W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej | TAK |  |
| 3 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 4 | Certyfikat CE | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 8 – Diatermia chirurgiczna

Typ/model : …………...………………….

Rok produkcji: …………..……………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| System elektrochirurgiczny z systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy z systemem zamykania naczyń do 7mm. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz (+/- 10%) | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) |  |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia: dwa uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi jedno monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem europejskim (3-pin) jedno bipolarna – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych ze złączem 29mm (2-pin) | TAK |  |
| 21 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | TAK |  |
| 24 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 25 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 27 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 29 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 30 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
| 2 | Min. 4 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne urologiczne | TAK |  |
| 3 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | TAK |  |
| 5 | Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |
| 6 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 7 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
| 8 | Minimum trzy rodzaje koagulacji bipolarnej w tym tryb specjalistyczny przeznaczony do zabiegów urologicznych i histeroskopwych | TAK |  |
| 9 | Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 10 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | TAK |  |
| 11 | Minimum dwa rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do urologii umożliwiający pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 12 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 13 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
| 14 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 15 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 16 | Automatyczne zakończenie aktywacji po zakończonym cyklu | TAK |  |
| 17 | Potwierdzenie poprawnego zakończenia cyklu scalania komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1 | Włącznik nożny dwuprzyciskowy, z kablem o dł. 5m – 1 szt.,lub bezprzewodowy | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 100 szt. | TAK |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m,. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 5szt. | TAK |  |
| 5 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji, kompatybilne z uchwytem 4mm: - nóż prosty 25mm – 5 szt. - przedłużacz do elektrod, długość 100mm – 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Kabel bipolarny do resektoskopu, dł.4,5m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi – 1szt. | TAK |  |
| 7 | Kabel monopolarny do resektoskopu, wtyk męski 2mm, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi – 1szt. | TAK |  |
| 8 | Kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4mm, dł.3, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16 cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką, płaszczem zewnętrznym dł.340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji - 1szt. | TAK |  |
| 13 | Wielorazowy wkład od instrumentu laparoskopowego, typ grasper okienkowy, zakrzywiony, dł. 340mm – 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem | TAK |  |
| 8 | W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców